| Jednostka projektowa |
| --- |
| 55-200 Oława Plac Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl |  |
| Tytuł projektu budowlanego |
| PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KATEGORIA OBIEKTU: XIII |
| Adres obiektu budowlanego |
| obręb: Oława jednostka ewidencyjna: Oława Miasto działka nr 31/7 AM-47 ul. Lipowa 1A-1B |
| Stadium |
| PROJEKT BUDOWLANY |
| Inwestor |
| Gmina Miasto Oława |
| Zespół projektowy |
|  | Projektant | Podpis |
| Architektura: | mgr inż. arch. J. Kaczmar inż. M. Pawlak tech. arch. K. Szulżyk |  |
| Konstrukcja: | mgr inż. J. Pawlak |  |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Piotr Peregudowski |  |
| Instalacje elektryczne: | mgr inż. M. Kiec |  |
| Oława 03.2018 |

### OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

### ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

1. DANE OGÓLNE

1.1. Obiekt: 	Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.2. Adres: 		Oława

ul. Lipowa 1A-1B

działka nr 31/7, AM-47

1.3. Inwestor: 	Gmina Miasto Oława

55-200 Oława

Plac Zamkowy 15

2. Wyjaśnienia do zgłoszonych uwag do PB remontu, przebudowy budynku wielorodzinnego

- Tynki renowacyjne – konieczne do wykonania w przyziemnej części obiektu. Tynki te należy przykryć po ich wyschnięciu – ok. 2-3tyg.  izolacją termiczną ze styropianu typu „OPEN” lub wełną mineralną. Zamiennie po skuciu tynków ocenić należy wykonując pomiar wilgotności stan murów z cegły. Przy wilgotności

Wm = 0-3 % - ściany o dopuszczalnej wilgotności,

Wm = 3-5 % - ściany o podwyższonej wilgotności można zastosować tynki wapienne

Dla:

Wm = 5-8 % - ściany średnio zawilgocone

Wm = 8-12 % - ściany mocno zawilgocone,

Wm>12 % - ściany mokre należy bezwzględnie zastosować tynki renowacyjne.

- Detale profili elewacyjnych przedstawione są na rysunkach elewacji – profile wykonać dodatkową warstwą izolacji termicznej gr. 3-5cm

- Z uwagi na brak piwnic nie planuje  się żadnych prac poniżej gruntu

- Aktualne opracowanie elewacji to projekt, który był podstawą zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – zgłoszenie AB.6743.711.2015

- Uzupełniono wentylację na parterze w pomieszczeń gospodarczych – 2 przewody – przewody te ujęto w przedmiarze – dodatkowo 2 przewody 160mm L= 10mb

- Pokrycie dachu na lukarnie wcześniej wykonanej adaptacji poddasza należy rozebrać, a nowe pokrycie wykonać na całości jednakowe. Ujęto to w przedmiarze robót. Całość pokrycia do demontażu i nowe pokrycie: 465 m2. W robotach przewidzieć należy przedłużenie łat pod pokrycie ( wykonać należy na szczytach wsparcie końcówek łat na skośnych belkach mocowanych do ściany – 4 belki o długości ok. 9,00m – całkowita powierzchnia do pokrycia – 512m2

- Remont schodów: oczyszczenie, oszlifowanie powierzchni i malowanie 2x farbą olejną. Dodatkowo montaż drabiny wyłazowej (stalowej) na dach.

- Drzwi wejściowe do budynku można wymienić na nowe – szt. 2

- Impregnacja więźby dachowej – przy zastosowaniu środków impregnacyjnych np. FOBOS M4  - elementy oczyścić, oszlifować i zaimpregnować powierzchnie elementów odkrytych – przyjąć  465m2.

- Dodatkowa powierzchnia remontu elewacji – po demontażu wiaty klubu motocyklowego – ok. 30m2

- Rura  gazowa może być zabudowana w izolacji termicznej, jednak musi być do niej dostęp do wykonania pomiarów szczelności – zamontowane co kilka metrów małe kratki wentylacyjne ( o średnicy 5cm)

- Styropian na elewacji wykonany przez najemcę lokalu na II p. ( adaptacja poddasza) może pozostać i być przykryty warstwą cieńszego styropianu do wyrównania grubości na pozostałej elewacji. Można też zerwać ten styropian i wykonać jednolitą izolację na całości elewacji.

- Uwagę tę uwzględniono w projekcie: zaprojektowano montaż 2  nadproży z belek stalowych dwuteowych IPE 180 L= 1,60m z 3 poprzecznymi belkami dwuteowymi IPE 140 o długości dostosowanej do grubości ściany. Podniesienie nadproża wykonać do wysokości 2,10m

- Stare ścianki drewniane oddzielające komórki lokatorskie należy zdemontować. Nowe przemurowanie wykonać z pustaków SIL-Pro 12cm dołem do 1,00m pełne – powyżej ażurowo. Przy robotach tych przewidzieć wywóz gruzu i śmieci – 1 kontener: 8-10m3

Rozbiórka starych ścianek działowych w konstrukcji drewnianej – 40m2

Nowe ścianki działowe 12cm pełne do 1,00m – 20m2, powyżej ażur – 40m2

Uzupełnić i naprawić należy tynki ścian i wykonać malowanie ścian i sufitów farbami wapiennymi. Przewidzieć należy wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w wydzielonych komórkach lokatorskich ( w P.B. przewidziano 3 punkty świetlne)

- Projektuje się wymianę drzwi w miejscu istniejącej zabudowy klubem motocyklowym – szt. 1:  90x200cm

- Ściankę w obecnym klubie – usunięto

- Zaprojektowano dodatkowe 2 wentylacje z poziomu parteru – z pom. gospodarczego ( klub ) i WC – fi 160mm  o długości 2 x10mb wraz z obudową szachem z płyt  GK i obudową wełną mineralną 5cm -  ok. 10,00m2 z wykonaniem 2 przebić przez stropy drewniane

- Wykonać remont muru przylegającego do elewacji zachodniej , L= 9,5mb i H=2,0m – , skucie tynków, obustronne otynkowanie – tynkiem wapiennym z wykonaniem górą obróbki blacharskiej z bl. powlekanej , gr. muru 25cm, malowanie nowych tynków farbą krzemianową.

- Na klatkach schodowych 1A i 1B wykonać posadzki z płytek ceramicznych gresowych szkliwionych : kl. 1A : 30m2 i cokolik – 27mb , kl. 1B: 12,0m2 i cokolik 14mb ( wraz z oczyszczeniem istniejących posadzek cementowych , gruntowaniem itp.)

- Istniejące pęknięcie ściany na klatce schodowej nr 1A należy zszyć: zastosować należy pręty stalowe o średnicy 6mm o dł. 160cm montowane co 2 warstwę cegieł w spoinach na głębokości ok. 2,-3cm z wypełnieniem zaprawą cementową. Po tym uzupełnić tynki na bruzdach. Ilość rzędów prętów- dostosować do długości pęknięcia – ok. 12 -14szt.

Wentylacja:

- Wentylację pomieszczeń wykonać należy z rur o niepalnej konstrukcji ( stalowa ocynkowana, o konstrukcji dwu lub jednopłaszczowej z obudową pionów płytami GK . W przypadku układu 1 płaszczowego rury przed obudową osłonić wełną mineralną gr. 5cm

- Powietrze do pomieszczeń gdzie są zainstalowane kotły gazowe oraz na paliwo stałe ( np. piece, kuchnie węglowe itp.) muszą mieć zapewniony dopływ świeżego powietrza. Należy pamiętać, ze dopływ powietrza do pomieszczeń gdzie są zainstalowane piece i kuchnie węglowe powinien mieć przekrój 200cm2 – ilość i średnice nawietrzaków i nawiewników jak w PB. Można zamiennie wykonać więcej nawiewników ale ich sumaryczny przepływ nie może być mniejszy jak w PB. Opis dotyczący strumieni powietrza dostarczanego do pomieszczeń opisany jest na stronie 14 i 15 P.B. wentylacji.

- Średnice przewodów spalinowych należy przyjąć jak istniejące lecz nie mniej niż: 130 mm. Przy kotłach z zamkniętą komorą spalania średnica przewodów wewnętrznych to 60-80mm i zewnętrznych 120-130mm

- W mieszkaniu 1 w klatce nr 1A doprojektowano  wentylację w układzie jak dla pozostałych mieszkań. Po dokonaniu korekty układu funkcjonalnego ( po wejściu do mieszkania 9-03-2018r)  przewody wentylacyjne należy zblokować z układem przewodów nad tym mieszkaniem  - schemat oznaczony jest na rys. nr 1 i kolejnych – zaprojektowano 2 rury stalowe ocynk. L=10mb obudowane w zblokowanym układzie z wentylacjami wyższych kondygnacji.

Uzupełnienia w przedmiarze robót:

- Uwzględniono montaż tablicy informacyjnej inwestycji o wym. 70x90cm

Elewacja:

- Przedmiar robót uzupełniono o wywóz śmieci i z poddasza – w ilości 10m3

- Uzupełniono przedmiar o wykonanie opasek okiennych ze styropianu gr. 3-4cm wykończonych w tynku strukturalnym  - 60 okien x 4mb = 240mb

- W przypadku stwierdzenia po skuciu tynków  na elewacji rys i spękań należy o tym poinformować inspektora nadzoru – wzmocnienie wykonać analogicznie jak opisano w pkt. 20 – w przedmiarze robót przyjęto montaż 50 rzędów wzmocnień prętowych o dł. 80mb

- W przedmiarze ujęto wymianę pojedynczych sztuk cegieł: szt. 50

- W przedmiarze ujęto przemurowanie  6 fragmentów murów zewnętrznych

- Przy stwierdzeniu pęknięć nadproży okiennych przewidzieć należy ich wzmocnienie kątownikiem 80x80x8mm o dł. dostosowanej do długości nadproża ( nadproże + 2 x 20cm ) wkutego w mur i osiatkowanego. – przyjęto w przedmiarze montaż 10szt. kątowników o L= 1,60mb

- W miejscach znacznych pęknięć ścian należy wykonać fragmentaryczne przemurowanie ściany. W przedmiarze przyjęto przemurowanie 2 fragmentów ścian o pow. 0,50m2

- Okna w ścianie szczytowej od strony budynku na dz. sąsiedniej – muszą mieć klasę EI30.

- Szczyty zakończone będą nie rolką z cegieł tylko dachówką krawędziową.

- Dodatkowo przewidzieć należy przemurowanie rolką z cegieł 4 szt. zwieńczeń pilastrów – 080x0,80m

- Obróbki blacharskie – mają być z blachy tytan-cynk – uwzględniono to w przedmiarze robót.

- W przedmiarze robót ujęto usuniecie z elewacji elementów wsporników , i elementów stalowych – w ilości: 20szt.

- W przedmiarze robót ujęto demontaż rur wentylacyjnych i spalinowych  - szt. 4

- W przedmiarze robót ujęto wymianę parapetów wewnętrznych przy wymianie okien – szt. 6

- Wykonawca winien ująć w ofercie opłatę za zajęcie chodnika – w przedmiarze ryczałtowo ujęto opłatę za zajęcie pasa drogi

- Styropian na elewacji północnej na poziomie II i III p. opisany został w pkt. 12

- W przedmiarze robót ujęto skucie i podkucie wszystkich cementowych podokienników zewnętrznych – w ilości 50szt.

- Demontaż lampy ujęty został w demontażu wsporników i elementów stalowych

- Krata okienna na elewacji tylnej na parterze może być zdemontowana lub wyremontowana

- W przedmiarze robót ujęto wycinkę krzewu wraz z korzeniem przy budynku w el. Tylnej

- W przedmiarze robót ujęto przełożenie i pomalowanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym stojaka na pranie- szt. 1

- W przedmiarze robót ujęto skucie i wywóz gruzu betonowego z cokołów betonowych przy elewacji tylnej – szt. 5

Dach:

- Wykonać należy izolację ścianek bocznych lukarny: 2 boki x 10m2 = 20m2 styropian 18cm z osiatkowaniem i wykonanie tynku strukturalnego na gotowo. Dodatkowo deskowanie połaci płaskiej lukarny z płyty OSB 22mm: 42m2 i pokrycie połaci papą termo 1 warstwa.

- W przedmiarze robót ujęto wymianę elementów konstrukcyjnych konstrukcji drewnianej: murłat 10mb; końcówek krokwi – 10szt. ; płatwi – 5mb,

- W przedmiarze robót ujęto  wzmocnienie elementów konstrukcyjnych poprzez montaż dobitek jednostronnych: krokwi – 10mb; płatwi- 10mb ( drewno impregnowane)

- Kominy zgodnie z zaopiniowanym przez Konserwatora zabytków pozostawiamy w tynku cementowo-wapiennym malowanym farbą krzemianową -  zamiennie może być wycenione przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej od poziomu skosu dachu.

- W przedmiarze robót ujęto w poz. 14 i następnych zwiększono o 42m2 montaż podłogi z płyt OSB 22mm z wykonaniem rusztu z łat oraz wykonaniem izolacji termicznej stropu nad mieszkaniem poniżej. Uprzednio wykonać należy demontaż podłogi drewnianej i impregnację istniejących belek stropowych poprzez ociosanie uszkodzeń i impregnację środkami typu FOBOS M4

- W przedmiarze robót ujęto dodatkowo montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego nad mieszkaniem nr 10

- W przedmiarze robót ujęto wzmocnienie stropu poprzez montaż dobitki jednostronnej belek stropowych – mb.20

- W przedmiarze robót ujęta jest impregnacja wszystkich nowych elementów konstrukcji drewnianej dachu i stropu

- W przedmiarze robót przy wymianie pokrycia dachu ujęte są elementy wyposażenia dachu takie jak: dachówki krawędziowe, wentylacyjne, wentylacji połaci dachu, odpowietrzenia wentylacji.

- Wykonać należy dodatkowe odizolowanie połaci dachu – przyjęto 20% x 465m2 – 93m2 ( wełna mineralna 15cm)

- W przedmiarze ujęto montaż kominków  odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej – przyjęto 4 piony

Instalacja odgromowa

- Projekt instalacji odgromowej uwzględnia uziomy na istniejącym dachu z dachówki

Klatka schodowa:

- W przedmiarze robót ujęto montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego nad mieszkaniem nr 10 ( opisane jest to również w pkt. 52)

- Remont komórek lokatorskich kl. 1A ujęto w opisie w pkt.

- W przedmiarze robót ujęto wymianę drzwi pod schodami ma klatce schodowej 1A na parterze. – szt.1

- W przedmiarze robót ujęto wymianę i uzupełnienie elementów schodów: tralek – szt.2

- W przedmiarze robót ujęto przedłużenie balustrady biegu schodowego w klatce nr 1A  do poziomu poddasza  - m2: 5,0

- W przedmiarze robót klatki nr 1A ujęto obudowę deskami( heblowanymi) boku ostatniego biegu schodowego 2,40m2 i wymianę desek spocznikowych – 3,50m2

- W przedmiarze robót ujęto obudowę kozuba klatki schodowej z płyt GKF – o powierzchni – 35m2

- W przedmiarze robót ujęto wymianę podłogi na płyty OSB 22mm w pomieszczeniu gospodarczym nad mieszkaniem nr 10 ( opisano w pkt. 51) wraz impregnacją belek stropowych i wyrównaniem powierzchni podłogi łatami oraz izolację termiczną pomiędzy belkami stropowymi – 42m2 wełny mineralnej gr. 15-20cm  i krokwiami -  50m2 – wełny mineralnej 15cm, montaż folii PE – 50m2

- W przedmiarze robót ujęto remont schodów klatki nr 1A – poprzez oczyszczenie powierzchni, szlifowanie i 2x malowanie farbą olejną – m2: 72, malowanie balustrad schodowych – 22m2

Wentylacja:

- W przedmiarze robót ujęto obudowę zblokowanych przewodów kominowych płytami gipsowo- włóknowymi Fermacell gr. 12,50mm wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej: 45m2 wraz z wykonaniem osiatkowania i tynkiem strukturalnym, wykonaniem czapek kominów z zamknięciem od góry płytą Fermacell Hydro i obróbką blacharską lub papą termozgrzewalną – 10m2

- W przedmiarze robót ujęto zabezpieczenie elementów konstrukcji dachu przylegających do kominów dymowych płytami ogniochronnymi typu GKF lub Fermacell 12,5mm: 16mb

- W przedmiarze robót ujęto wykonanie rur spalinowych o średnicy min. 130mm ze stali kwasoodpornej z mieszkań gdzie zainstalowane są kotły C.O. na gaz obecnie bez obudowy – w ilości: 3szt.  Pozostałe 5 szt wbudowane jest w kanały kominowe. Wraz z wykonaniem przełączenia do kotła i systemowych kominków dachowych 8szt. oraz obudową przewodów na wysokości – mb 23

- W przedmiarze robót ujęto wykonanie wentylacji grawitacyjnej z mieszkania nr 1 w klatce nr 1A – opisane w pkt. 24

9.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja frontowa

Detal architektoniczny – widoczny gzyms podokapowy  i boczne pilastry w miejscu rur spustowych

Elewacja szczytowa od strony ulicy Lipowej

Elewacja frontowa – widok od strony ulicy Lipowej

Elewacja boczna – widok od strony ulicy Nowoosadniczej

Elewacja tylna – widok od strony parkingu Galerii Oławskiej

Elewacja tylna – widoczne duże odwarstwienia tynku, uszkodzony fragmentarycznie gzyms okapowy, liczne anteny

Elewacja tylna – widok od strony parkingu Galerii Oławskiej

Do budynku został dobudowany klub motocyklowy w konstrukcji nietrwałej

Elewacja tylna  - widoczna poprowadzona na elewacji instalacja gazowa

Elewacja tylna – widoczne: ubytki tynku, uszkodzenia cokołu, liczne przewody wentylacyjne i gazowe oraz instalacje antenowe mocowane na elewacji

Elewacja tylna – widoczne spękania tynku w okolicach cokołu oraz haki montażowe od anten

Elewacja tylna – Uszkodzenie gzymsu w wyniku poprowadzenia przewodów wentylacyjno- spalinowych

Elewacja tylna i szczytowa od strony ulicy Nowoosadniczej i ulicy Broniewskiego

Uszkodzenia w płaszczyźnie tynku i gzymsu