Zakres robót do wykonania: w tym postępowaniu wykonać należy zakres robót architektoniczno – budowlanych dla I podetapu.

Zakres:

- nawierzchnia z płyt kamiennych 75x50x8 – ok. 130 m2,

- przebruk z kostki z rozbiórki  – ok. 170 m2

- nawierzchnie z kostki granitowej płomieniowanej – ok. 2600 m2

- kanalizacja deszczowa dn160 – dn250 – ok. 150 m,

- oświetlenie uliczne, iluminacja ratusza i drzewek, zasilanie kiermaszy, oświetlenie kostek.

Uszczegółowione wymagane parametry kostki granitowej 9/11 i płyt:

- przyjmuje się do wykonania nawierzchnię z kostki klasy I i gatunku I (zapisy w SST B.05.08.1 – str. 32, 33) ciętą z płyt płomieniowaną (dwie strony cięte w tym jedna płomieniowana),

- minimalne wymagane najważniejsze parametry:

a) wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym – min. 160 MPa

b) nasiąkliwość wodą – nie więcej niż 0,5%

Należy zwrócić szczególną uwagę na zakres obecnego przetargu dla nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i iluminacji (jedyny folder, który przygotowany jest wyłącznie dla tego podetapu), zieleni, nawodnienia oraz małej architektury.

1. Demontaż istniejących słupów oświetleniowych stalowych typu „Łabędź”. Roboty należy wycenić zgodnie z opisem dla I podetapu i warunkami technicznymi usunięcia kolizji.

Należy sporządzić kosztorys ofertowy i dołączyć go do kosztorysu  elektrycznego od poz. 75 do 81:

- demontaż słupów stalowych „Łabędź” wraz z fundamentami w Rynku – 8 szt.

- przewiezienie na odległość do 500m

- wymiana słupów istniejących stalowych na stalowe (pl. Zamkowy) – 6szt.

- wymiana słupów istniejących betonowych na stalowe (pl. Zamkowy) – 2 szt.

- przewiezienie słupów stalowych zdemontowanych z pl. Zamkowego i wymiana w nowej lokalizacji (w miejsce słupów betonowych) w odległości do 1500m – 6 szt.

- utylizacja słupów betonowych – 8 szt.

- montaż gniazdek hermetycznych 230V na słupach nowych na potrzeby podłączenia ozdób świątecznych – 10 szt.

2. Montaż szafki pomiarowej na elewacji wraz ze wszystkimi robotami opisanymi w projekcie O_PW_szafka – roboty należy wycenić w poz. 65 obmiaru elektrycznego jako 1 kpl.

Inne wytyczne do prowadzonych robót które mają być wykonane a ich kosz przewidziany w jednej pozycji kosztorysowej jako kpl – dodając do przedmiaru drogowego

jako pozycję nr 27:

- Przejścia dla pieszych (dostęp do sklepów i Ratusza),

- Umożliwienie w sposób ciągły dojazdu do Ratusza (dostawy służby specjalne),

- Organizacja ruchu na czas budowy (barierki, znaki zabezpieczenia)  Wykonawca uzgadnia z Zarządem Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie,

- Na czas budowy Wykonawca zamontuje Baner na ogrodzeniu placu budowy o kształcie i treści uzgodnionej z Zamawiającym

Na istniejących słupach do demontażu znajdują się halogeny, które należy zdemontować i przekazać dla Zamawiającego.

Pod obecną nawierzchnią Rynku znajduje się kostka granitowa, która będzie wykorzystana w części do budowy nowej nawierzchni. Ponadto Inwestor zastrzega sobie możliwość dostarczenia kostki, która zostanie wbudowana w nawierzchnię.