1.08.2018r.

INW.271/22/18

ZMIANA TREŚCI SIWZ – 1.08.2018r.

ZMIANA TERMINÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zamówienie : Budowa hali sportowej przy ulicy Sportowej w Oławie.

W zawiązku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

- w § 3 jest:

Charakterystyka nawierzchni na boisko do piłki nożnej – sztuczna trawa w hali (niepalna) 
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa w hali (niepalna):

Wysokość włókna (ponad matą) min. 30mm
2. Typ i rodzaj włókna: dwa rodzaje:
- proste niefibrylowane, monofilowe min. 13 000 dtex, grubość min. 600 mikronów - kręcone monofilowe min. 10 700 dtex, grubość min. 120 mikronów 3. ilość włókien (1 i 2 rodzaju łącznie): min. 300.000/m2
4. Waga całkowita: min 4.200 g/m2
5. Kształt włókna: X lub diament
6. Wypełnienie: piasek kwarcowy (zgodnie z karta producenta nawierzchni)
7. Podkład: mata elastyczna grubości min. 10mm z atestem na trudno zapalność

winno być:

Charakterystyka nawierzchni z trawy syntetycznej.

Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej tuftowanej nie wymagającej wypełnienia granulatem gumowym;

- dwa rodzaje włókien: włókna fibrylowane i monofilowe

- 100% polietylen w przypadku obu rodzajów włókna

- ilość pęczków min 35.000/m2

- ilość włókien 320.000/m2

- dwa odcienie zielonego

- waga całkowita nawierzchni min 3800 g/m2

- pierwszy podkład : polipropylen + włókno szklane

- drugi podkład: lateks

1. opis pierwszego włókna:

- włókno proste fibrylowane o wysokości 30mm

- dtex min 12.000

- grubość włókna min 120 mikronów

2. opis drugiego włókna:

- włókno kręcone monofilowe

- dtex min 8000

- grubość włókna min 150 mikronów

Trawa syntetyczna ma być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min 10mm i wypełniona minimalna ilością piasku kwarcowego zgodnie z badaniem na odporność ogniową.

( powyższa charakterystyka nawierzchni z trawy syntetycznej zmienia na obowiązujące zapisy dotyczące tej nawierzchni zawarte w dokumentacji projektowej)

- w § 6A pkt.3A jest:

Dokumenty dla nawierzchni ze sztucznej trawy :

1.Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2.Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

3.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

6.Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO

winno być:

Dokumenty dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

b) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

c) Atest PZH dla trawy syntetycznej.

d) Badanie na odporność ogniową zgodnie z normą EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budowlanych. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.” potwierdzające, że nawierzchnia została zaklasyfikowana do grupy Bfl-s1.

- w § 8 jest:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt   tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.08.2018r. do godz. 10.00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6).

W formie pieniądza: przelewem na konto:

- Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030  .

Na poleceniu przelewu umieścić adnotację „ Wadium – przetarg – budowa hali sportowej ” .

Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 14.08.2018r. o godz. 10.00

winno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt   tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.08.2018r. do godz. 10.00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6).

W formie pieniądza: przelewem na konto:

- Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030  .

Na poleceniu przelewu umieścić adnotację „ Wadium – przetarg – budowa hali sportowej ” .

Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 17.08.2018r. o godz. 10.00

- w § 10 pkt 8  jest:

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:

- nazwą i adresem wykonawcy;

- tytułem: „Oferta przetargowa – budowa hali sportowej ” nie otwierać przed dniem 14.08.2018r. godz.10.15

winno być:

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:

- nazwą i adresem wykonawcy;

- tytułem: „Oferta przetargowa – budowa hali sportowej ” nie otwierać przed dniem 17.08.2018r. godz.10.15

- w § 11 pkt 1,2,3   jest:

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15 , pok.14 ( sekretariat)

2.Termin składania ofert upływa dnia  14.08.2018r. o godz. 10.00

3.Otwarcie ofert odbędzie się dnia  14.08.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 29 ( Sala Rycerska).

winno być:

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15 , pok.14 ( sekretariat)

2.Termin składania ofert upływa dnia  17.08.2018r. o godz. 10.00

3.Otwarcie ofert odbędzie się dnia  17.08.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 29 ( Sala Rycerska).

- Zamawiający na stronie internetowej zamieścił dodatkowy, uszczegóławiający rysunek pn. Szczegół wykonania nawierzchni boiska ( poliuretan)

Burmistrz Miasta Oława

Tomasz Frischmann